Описание основных режимов работы МД «КРОТ2-ХМ»

(Прошивка GAIN )

| Рабочий режим |
| --- |
| Включение питания |
| К P O T 2 - 4 8 - G A I N - S r a d i o d o m . u c o z . r u | Появляется заставка, Верхняя строка название прошивки. Нижняя адрес сайта про МД «КРОТ» Butterfiy – название профиля (можно поменять) |
| К P O T 2 - 4 8 - G A I N - S P r o f = 2 B u t t e r f l y |  |
| T X 8 4 9 8 H z 1 0 3 m A R X 7 0 m V G = 2 * N o r T X 8 4 9 8 H z 1 0 3 m A R X 7 0 m V G = 2 * T u r T X 8 4 | 9 8 H z 1 0 3 m A R X 7 0 m V G = 2 * T r e | Затем «информационный» режим (длиться 3 сек.) Верхняя строка: - частота, - ток TX (передатчика). Нижняя строка: - напряжения сведения RX - усиление G - режим работы соответственно: Normal, Turbo, Tresh. |
| T u r n c o i l ! | «Подключите катушку! » |
| C o i l b l ? Y e s ‘ + ‘ | При большом разбалансе катушки предложение произвести автобаланс. Для чего необходимо во время вывода сообщения нажать кнопку «+» При этом датчик должен находиться вдали от металлических предметов |
| - P L E A S E W A I T - C o i l b l ? Y e s ‘ + ‘ | Если предложение произвести автобаланс катушки принято |
|  | Переход в основной режим |
| Основной режим |
| + 3 0 [ ] S 2 2 | F 2 * 4 , 7 V / | Основной режим «Динамика» 1-й режим индикации: «vdi» Верхняя строка: «число ВДИ», «относительная глубина», S «порог чувствительности обнаружения черных металлов» «порог чувствительности обнаружения цветных металлов», F «номер фильтра», «*» – индикация работы подсветки, «напряжение питания». Нижняя строка «гистограмма» откликов – «синограф». Кнопки в основном режиме имеют две функции. Сверху и снизу над кнопками есть надписи. Короткое нажатие соответствует верхней надписи , длинное - нижней. Например 4-я кнопка "+" при коротком нажатии "Sens_CU" увеличивает порог чувствительности для цветных металлов ,длинное "Led" включает-выключает "подсветку". |
| 2 2 F 2 * 4 , 7 | 2-й режим индикации: «VDI» Значение ВДИ (для отрицательного выводится – «FE», далее: Верхняя строка: «порог чувствительности обнаружения черных металлов»_«порог чувствительности обнаружения цветных металлов», F «номер фильтра», «*» – индикация работы подсветки, «напряжение питания» Нижняя строка «гистограмма» откликов. |
| + 3 0 [ ] S 2 2 F 2 * 4 , 7 V < < < > > > | Основной режим «Статика» или «Пинпоитер» 1-й режим индикации: «vdi» Верхняя строка: так же как и в «Динамика» Нижняя строка : «Графич. Индикатор амплитуды» |
| 8 2 F 2 * 4 , 0 > > > > | 2-й режим индикации: «VDI» «PP», далее: Верхняя строка: так же как и в «Динамика» Нижняя строка : «Графич. Индикатор амплитуды» |
|  | Режимы переключается коротким нажатием кнопки «РЕЖ». Кнопкой «–» настраивается чувствительность к не цветным «Fe». От 0 до 9, 0 – максимальная чувствительность, 9 – минимальная. Кнопкой «+» настраивается чувствительность для цветных металлов от 1 до 9, чем больше число тем меньше чувствительность. Длительное нажатие кнопки «–» переключает номера фильтров. Длительное нажатие кнопки «+» вкл-выкл. Подсветки. Индикация работы подсветки «*». |
| * * * 1 6 * * * / | Кнопкой «0» – сброс для статического режима и отстройка от грунта. Настройка производится так: Приподнять катушку над землей (1м) кратковременно нажать «0». Отображается текущее значение Urx. |
| ( 0 1 ) < - 8 6 > G r a u n d b l . - O K - | Опустить на грунт длительно нажать «0». < - Появляется сообщение |
| ( 0 0 ) < 9 1 > G r a u n d b l . - E r r o r | < - При ошибке. Требуется повторить настройку |
|  | Верхняя строка (**) – амплитуда отклика, говорит о «тяжести» или минерализации грунта (0-10) <-** > Фаза грунта, обычно около –80-88. |
| Длительное нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в меню пользовательских настроек. |
| «Режим регулировки Громкости» |
| S L . O n - . . . . . . . . + V o l u m e | Уровень громкости выбирается кнопками «+» и «–» Кнопкой «0» переключается динамика озвучки: Оff – зависимость громкости от сигнала от цели. On – громкость не зависит от цели она постоянная. Inv – инверсия режима Off т.е. слабый сигнал громко, сильный - тихо... |
| S L . I n v - . . . . . . . . + V o l u m e |  |
| S L . O f f - . . . . . . . . + V o l u m e |  |

| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор количества тонов озвучки» |
| --- |
| 4 t o n e - . . . . . . . . + B e e p s | Выбирается кнопками «+» и «–» Можно выбрать 2, 4, 10 или 14 тонов. |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор режима индикации» |
| V D I - . . . . . . . . + I n d i c . | Выбирается кнопками «+» и «–» 1 – стандартный режим, «vdi» 2 – режим с большими цифрами ВДИ «VDI» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор режима работы МД» |
| T u r b o - . . . . . . . . + M o d e | Выбирается кнопками «+» и «–» Можно выбрать Norma Mode, Turbo Mode, Tresh Mode. Norma Mode – стандартный режим Turbo Mode – режим повышенной чувствительности требует медленной проводки не быстрее 50 см/сек Tresh Mode – псевдо-статический режим для обнаружение пустот, неравномерностей грунта, и глубоких целей. Можно поднять ток и усиление «Gain», при этом хорошо отстроиться от грунта! Из этого режима можно перейти, короткое нажатие «Mode» в динамический режим для определения ВДИ цели. |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Режим регулировки Контрастности» |
| - . . . . . . . . + C o n t r . | Уровень контрастности выбирается кнопками «+» и «–» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Режим регулировки тока накачки TX» |
| 1 0 0 m A - . . . . . . . . + P o w e r . | Значение тока в обмотке TX выбирается кнопками «+» и «–» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Усиление приемного тракта» |
| * 1 . 0 - . . . . . . . . + G a i n _ | Устанавливается кнопками «+» и «–» . Доступны значения: *1, *2, *4, *8 |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Авто-баланс датчика» (убирает разбаланс до 1V) |
| 1 0 m V > A = 0 * C o i l b l . f = 0 ° | Верхняя строка: «Напряжение разбаланса катушки» mV A-амплитуда авто-баланса. Нижняя строка: Название режима и f - фаза авто-баланса Режим доступен в ручном и автоматическом режиме - длительно «0». Одновременное нажатие кнопок «+» и «–» сбрасывает авто-баланс в 0 |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «фильтр HPF» (подавление помех) |
| 4 - . . . . . . . . + H P F | Устанавливается кнопками «+» и «–» . Чем больше номер тем сильнее подавление помех (при поиске поднимать выше 4 не рекомендуется) |

| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Дискриминатор» |
| --- |
| 8 6 4 2 0 / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 S # / # # | Слева «черные» / справа «цветные». Кнопки «+» и «–» позволяют передвигать курсор, кнопка «0» устанавливает-снимает маску. Активация дискриминатора На рисунке вырезаны ВДИ со значениями от +50 до+60. «S» - включение-выключение вырезки горячих камней. |
| Режим заводских настроек "Factory Settings" Для входа в режим одновременно нажать "+" и "-" и включить питание (настраивается однократно) |
| К P O T 2 - 4 8 - G A I N - S r a d i o d o m . u c o z . r u | Появляется заставка, |
| К P O T 2 - 4 8 - G A I N - S P r o f = 2 B u t t e r f l y |  |
| F a c t o r y s e t t i n g s | Можно отпустить кнопки |
| Попадаем в: «Режим настройки нуля АЦП» |
| U r x = 4 m V . . . . . . . . * Z e r o _ A d c < 1 0 > | Лучше проводить при отключенной катушки Верхняя строка: напряжение Нуля АЦП Нижняя строка : Название режима и «коэффициент нуля». Значок «*» здесь и далее говорит о возможности авто-настройки. Включение авто-настройки клавиша «0» Ручной режим кнопками «+» и «–» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Режим настройки индикации напряжения питания и порога сигнализации разряда» |
| T b = 3 . 2 V U b = 3 . 7 V B a t t e r y < 2 5 > | Верхняя строка: Tb – порог сигнализации разряда Ub – текущее напряжение батареи. Нижняя строка: Название режима и «коэффициент напряжения». Tb выбирается кнопкой «0» (доступны пороги: 3,2V; 4,2V; 6,4V; 9,9V; 0,0V – отключает сигнализацию) Ub устанавливается кнопками «+» и «–» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Настройка частоты датчика » |
| 1 0 0 m A ( 5 4 4 ) . . * F r e q _ T X 8 4 9 8 H Z | Верхняя строка: Ток TX. Нижняя строка: Название режима и частота Резонанс TX можно найти в автоматическом режиме кнопка «0» и ручном кнопки «+» и «–». |

| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Настройки фазы по ферриту» |
| --- |
| < > * F e r r i t e 7 9 ° | Верхняя строка: Графический индикатор для настройки в ручном режиме Нижняя строка: Название режима и угол по ферриту Настройка в автоматическом режиме: длительное нажатие «0». Появляется сообщение «No ferrite» затем «Take ferrite», после появления которого нужно поднести кусочек феррита по центру катушки на расстояние 5-10 см. В случае удачной настройки появиться сообщение «ОК!» |
| Нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в следующий режим «Выбор профиля» |
| 3 B u t t e r f l y P r o f i l | Выбирается кнопками «+» и «–». Новый профиль вступает в силу после перезапуска прибора. Доступно 4 профиля. Можно задать имя профиля. Нажатие кнопки «0» переводит в режим редактирования. Нажатием кнопки «0» перебираются символы по кругу. Кнопками «+» и «–» выбирается редактируемый символ. |
| Длительное нажатие кнопки «РЕЖ» переводит прибор в основной режим. |